### ‌

v

# Text boxes

Startseite

Newsletter

Fakten Druckluft

Contracting

Benchmarking

Life Cycle Cost

Einsparrechner

Demoanlage

Kompetenznetzwerk

Wettbewerb

Messkampagne

# FAQ / Expertenrunde

Veranstaltungen

Seminare

Links

Presse

Suche

Kontakt

das ist eine ganz normale Erscheinung, z. B. in  Ausstellungs- und Messehallen mit solchen veralteten verzinkten

Rohrsystemen, die die Luftqualität beeinträchtigen und die normalerweise eine aufwändige dezentrale Aufbereitung

erforderlich machen.

Bedingt durch die natürliche Luftfeuchtigkeit in dem Druckluftsystem setzt sich die Luftfeuchtigkeit als Kondenswasser

in den Rohrleitungen ab, weil weder der Luftstrom noch eine  Rohrneigung dieses Wasser abfließen lässt. Kondenswasser

mit einem niedrigen PH-Wert löst die Verzinkung auf. Karbonate des Wassers gehen eine Verbindung mit dem Zink ein,

und es entsteht Zinkkarbonat. Das salzarme Kondenswasser hat immer das Bestreben, Ionen und Salze zu binden, daher

verbindet sich dieses mit dem Zink.

Nach einer gewissen Standzeit des Systems trocknen solche Rohrleitungen völlig aus, zurück bleiben die Zinkkarbonate

in fester Form. Diese Ablagerungen finden sich dann im Druckluftstrom wieder und führen zu Störungen.

Außer der erwähnten aufwändigen Aufbereitung wird die Verzinkung im Laufe der Zeit erheblich angegriffen, vor allem in

Tot- und Tiefpunkten.

Fachkompetente Planer bzw. Anwender gehen heute vermehrt zu Premium-Rohrsystemen aus Kunststoff für das Medium

Druckluft über. Diese korrosions- und oxydationsfesten Rohre vermeiden solch eine beeinträchtigende Lebenszeit durch

derartige Oberflächenangriffe.

Mit freundlichen Grüßen

K.-H. Feldmann

METAPIPE GMBH

Foren Liste │ Neues Thema │ Ganz nach oben │ Zum Thema │ Nachrichten einzeln

anzeigen │ Suche									        Vorheriges Thema  │  Nächstes Thema

Autor: H. Hoeber

Datum: 18.02.2005	13:33

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir stellen immer wieder fest, dass in nur zeitweise benutzten verzinkten Druckluftrohrleitungen bei erneuter

Inbetriebnahme Störungen an den Verbrauchern durch Verunreinigungen auftreten.

Hat jemand eine Erklärung für dieses Phänomen?

Mit freundlichen Grüßen

H. Hoeber

Auf diese Nachricht  antworten

Re: Druckluftverunreinigungen in verzinkten Rohrsystemen

Autor: K.-H. Feldmann

Datum: 21.02.2005	08:51

Sehr geehrter Herr Hoeber,

Druckluftverunreinigungen in verzinkten Rohrsystemen